## Slide 1
KOMBINAČNÉ OBVODY

## Slide 2: Kombinačný obvod (KO)
Je obvod, u ktorého výstupný stav je daný iba kombináciou vstupných premenných v danom čase, bez ohľadu na to, aké stavy boli na vstupe v minulosti.
KO realizujú kombinačnú funkciu, ktorá je popísaná pravdivostnou tabuľkou v ktorej sú všetky prístupné vstupné kombinácie

## Slide 3: Kombinačný obvod
Medzi základné KO patria:
  hradlá
  prevodníky kódov (bin a BCD)
  Kódery
  Dekodéry (1 z 2n)
  multiplexory a demultiplexory
  obvody na generovanie a kontrolu parity
  obvody na realizáciu aritmetických operácií (sčítačky)
  a ďalšie

## Slide 4: Syntéza kombinačných obvodov
podľa zadanej činnosti definujeme vstupné premenné a výstupné funkcie,
zapíšeme funkciu obvodu spôsobmi, ktoré boli uvedené v predchádzajúcom, najjednoduchšie do Karnaughovej mapy
hľadáme algebraické vyjadrenie podľa zadaného kritéria metódami minimalizácie,
pre výsledné algebraické vyjadrenie nakreslíme štruktúrnu schému, podľa ktorej obvod realizujeme.

## Slide 5: Minimalizácia logických funkcií pomocou Karnaughovej mapy
Ak chceme prevádzať minimalizáciu logickej funkcie pomocou mapy, musíme najskôr vytvoriť objekty, ktoré nazývame pravidelná konfigurácia. Je to oblasť v mape, ktorá zahŕňa body s hodnotou 1 resp. s hodnotou 0.
Pravidelná konfigurácia zahŕňa 2s bodov (2,4,8, … bodov), pričom s je stupeň konfigurácie.
Dve kombinácie hodnôt vstupných premenných budeme nazývať susednými len vtedy, ak sa budú líšiť práve v hodnote jednej premennej.
V mapách funkcií o počte 1 – 4 premenných sa štvorčeky reprezentujúce susedné body dotýkajú stenami (aj v priestorovej predstave).
Pre mapy s väčším počtom premenných než 4 sa nemusia dotýkať štvorcami (priemet z viacrozmerného priestoru).
Z hľadiska rozloženia susedných bodov sa okraje mapy správajú tak, akoby boli spojené.

## Slide 6: Súvislosť medzi pravidelnou konfiguráciou 1 (0) a jej algebraickým opisom.
Ak sledujeme hodnoty vstupných premenných v bodoch, ktoré patria do pravidelnej konfigurácie, tak zistíme, že práve „R“ vstupných premenných má rovnakú hodnotu konfigurácie a“ S“ vstupných premenných nadobúda konfigurácia hodnotu 1 alebo 0.
R = n-S, pričom „S“ je stupeň konfigurácie a „n“ je počet nezávislých premenných
Práve týchto „S“ premenných nebude v súčine (súčte) vystupovať.
Nájdeme minimálne množstvo čo najväčších konfigurácií 1 (0) tak, aby pokrývali všetky jednotkové (nulové) body funkcie.
Nájdeme súčiny (súčty) popisujúce konfiguráciu jednotiek (núl) a sčítame ich (vynásobíme ich)
Získaný algebrický tvar nazývame minimálna súčinová forma.
Pre konfigurácie s hodnotou 0 nazývame algebrický tvar minimálna súčtová forma.

## Slide 7: Príklad minimalizácie logickej funkcie
Výsledný výraz po minimalizácii pre prvú formu (hľadanie log. 1):
Výsledný výraz po minimalizácii pre druhú formu (hľadanie log. 0):
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
C
D
A
B

## Slide 8: Realizácia schémy logického obvodu z predchádzajúceho príkladu
1

1

1

1
D
C
B
A
Y

## Slide 9: Hradlá - úvod
Pod hradlami rozumieme jednoduché kombinačné obvody, ktoré realizujú základné logické operácie odvodené z Booleovej algebry
Ich schematické značky môžu mať tvar obdĺžnika so symbolom logickej operácie vnútri obdĺžnika alebo špeciálny symbol, ktorý svojím tvarom priamo vyjadruje implementovanú logickú operáciu (ANSI/IEEE Standard 91-1984).
Negácia (inverzia) na vstupe alebo výstupe sa označuje krúžkom alebo pravouhlým trojuholníkom (pozri príklad inventora)

## Slide 10: Hradlá AND, OR a NOT
Realizujú priamo definície základných operácií a boli vysvetlené v predchádzajúcom spolu s uvedením schematických značiek.
Hradlá AND a OR môžu mať viacero kombinovaných vstupov, pričom z definície týchto operácií vyplýva priamo jednoduché pravidlo pre zistenie stavu na výstupe hradla:
  AND: výstup je rovný 1 iba ak na všetkých vstupoch sú 0, inak je na výstupe 1
  OR: výstup je rovný 0 iba ak na všetkých vstupoch je 1, inak je na výstupe 0

## Slide 11: Hradlá NAND
Hradlá NAND majú k svojej základnej funkcii pridanú negáciu (NOT) na výstupe
Môžu mať viac ako dva vstupy, pričom platí, že na výstupe je 0 iba ak na všetkých vstupoch je 1

## Slide 12: Hradlá NOR
Hradlá NOR majú k svojej základnej funkcii pridanú negáciu (NOT) na výstupe
Môžu mať viac ako dva vstupy, pričom platí, že na výstupe je 1 iba ak na všetkých vstupoch je 0

## Slide 13: Hradlá EXCLUSIVE-OR
Sú vytvárané kombináciou predchádzajúcich typov hradiel
Značka EX-OR
Funkcia EX-OR:
  Výstup je 0, ak na vstupoch sú rovnaké logické hodnoty. Ak sa vstupy líšia, na výstupe je 1
A | B | X
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 14: Hradlá EXCLUSIVE-NOR
Sú vytvárané kombináciou predchádzajúcich typov hradiel
Oproti EX-OR sa líšia pridaním negácie na výstup
Značka EX-NOR
Funkcia EX-NOR:
  Výstup je 0, ak na vstupoch sú rovnaké logické hodnoty. Ak sa vstupy líšia, na výstupe je 1
A | B | X
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 15: Porovnanie EX-OR a EX-NOR

## Slide 16: Princíp hradlových polí
Integrovaný obvod môže vo svojej štruktúre obsahovať viacero hradiel zvyčajne rovnakého typu doplneného voliteľnými (programovateľnými) prepojkami vo forme spínacej matice. Nastavením prepojok je potom možné vytvárať logické funkcie buď fixne alebo meniteľne (programovať pole)

## Slide 17: Koplexné kombinačné obvody

## Slide 18: Logický komparátor
Funkcia: porovnáva dve binárne kombinácie. V najjednoduchšom prípade indikuje na jednobitovom výstupe či sú (log. 1) alebo nie sú (log. 0) zhodné
Najjednoduchší komparátor je EX-OR hradlo (dve jednobitové premenné
Viacbitové jednoduché komparátory je možné pomerne jednoducho vytvoriť zapojením z EX-NOR a AND, napr.
Zložitejšie komparátory – magnitude comparator vyhodnocujú nie len zhodu ale aj ktoré z binárnych čísel na vstupe je väčšie, resp. menšie (pozor na pripojenie MSB … LSB)

## Slide 19: Logický komparátor príklad: 74HC85
Symbol | Pin | Description
IA<B | 2 | A<B expansion input
IA=B | 3 | A=B expansion input
IA>B | 4 | A>B expansion input
QA>B | 5 | A>B output
QA=B | 6 | A=B output
QA<B | 7 | A<B output
A0 to A3 | 10, 12, 13, 15 | word A inputs
B0 to B3 | 9, 11, 14, 1 | word B inputs
GND | 8 | ground (0 V)
VCC | 16 | supply voltage

## Slide 20: Logický komparátor príklad: 74HC85
Ekvivalentná logická štruktúra 74HC85

## Slide 21: Dekodér
Dekodér je digitálny obvod, ktorý detekuje na vstupe prítomnosť určitej kombinácie bitov a indikuje jej prítomnosť nastavením kombinácie bitov na výstupe
Vo všeobecnosti dekodér má n vstupov a 2n výstupov, pričom každý výstup je určený pre indikáciu (log. 1) určitej (jedinej) kombinácie na vstupe, napr. 74154 alebo 7442.
  Takýto dekodér sa označuje aj ako dekodér typu 1 z 2n
Existujú aj špeciálne dekodéry s iným dekódovacím algoritmom napr. pre riadenie displejov (7447 dekóduje 4bitový BCD kód na kód pre budenie 7 segmentového displeja

## Slide 22: Dekodér 74154

## Slide 23: Dekodér 74154 príklad aplikácie
Výber portu dekódovaním 4-bitovej adresy v mikropočítačovom systéme

## Slide 24: Kodér (enkodér, prevodník kódov)
Funkcia kodéra (=enkodéra) je v princípe inverzná k funkcii dekodéra
Na vstupe je zvyčajne kombinácia s jedinou log.1 a kodér k nej na výstupe priradí binárne číslo, prípadne iný kód podľa svojej funkcie
Niekedy sa kodér zvykne označovať podľa použitia aj ako prioritný enkodér

## Slide 25: Príklad 14147, 74148, …
The ’148 and ’LS148 devices encode eight data lines to three-line (4-2-1) binary (octal). Cascading circuitry (enable input EI and enable output EO) has been provided to allow octal expansion without the need for external circuitry.

## Slide 26: Multiplexor (selektor dát, prepínač)
Multiplexor umožňuje presmerovanie dát z rôznych zdrojov do spoločného výstupu na základe riadiaceho kódu.
Najjednoduchší multiplexor má niekoľko jednobitových dátových vstupov a jeden dátový výstup. Prostredníctvom bitov pre výber vstupu (adresa) je možné vybrať vstup. z ktorého aktuálna logická hodnota je prenášaná na výstup multiplexora
Ak počet vstupov multiplexora je 2n, adresa pre výber zapnutého vstupe musí mať n bitov
Príklad obvodu: 74HC151, 74HC157

## Slide 27: Multiplexor príklad

## Slide 28: Multiplexor príklad 74HC151

## Slide 29: Multiplexer príklad využitia
Generátor zvolenej postupnosti

## Slide 30: Demultiplexer
Inverzná funkcia k multiplexeru: preberie logickú hodnotu zo vstupu a prenesie ju na jeden z 2n výstupov, ktorý je zvolený pomocou n-bitového selektora (adresy)
Niekedy sa demultiplexer označuje za selektor dát

## Slide 31: Príklad 74HC154

## Slide 32: Generátor parity
Parita je najjednoduchší spôsob ochrany dát pred chybou napr. pri prenose (ochranný kód)
Princíp: k dátovým bitom sa doplní doplnkový paritný bit tak aby celkový počet jednotiek bol vždy:
  Párny – párna parita
  Nepárny – nepárna parita
Na prijímacej strane sa znovu skontroluje počet jednotiek a ak nie je v súlade so zvolenou paritou znamená to, že nastala chyba (zmena hodnoty) v nepárnom počte bitov

## Slide 33: Generátor parity príklad 74LS280
9 bitový generátor párnej aj nepárnej parity

## Slide 34: Sčítačka
Kombinačný obvod realizujúci funkciu algebraického (numerického) sčítania dvoch čísle vyjadrených najčastejšie v binárnom kóde
Má dva n bitové vstupy a jeden (n+1) bitový výstup (n bitové číslo + prenos – carry do vyššieho (n+1) rádu)
Najjednoduchší prípad: neúplná sčítačka (half-adder) = sčítanie dvoch jednobitových čísel:
A | B | Sum | Carry
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1

## Slide 35: Úplná sčítačka
Úplná sčítačka obsahuje aj vstup pre prenos zo sčítania nižšieho rádu viacbitových čísel
Úplné jednobitové sčítačky je možné skombinovať (zapojiť) pre vytvorenie viacbitovej sčítačky

## Slide 36: Sčítačka príklad 74LS283
Úplná sčítačka dvoch binárnych 4 bitových čísel
C0 + (A1 + B1) + 2(A2 + B2) + 4(A3 + B3) + 8(A4 + B4) = R1 + 2 R2 + 4 R3 + 8 R4 + 16C4