## Slide 1: Sekvenčné logické obvody

## Slide 2: Princíp, definícia
Stav na výstupe sekvenčného obvodu závisí od stavu na vstupe ale od vnútorných stavov obvodu (pamäť).
X1 X2
Xn
Kombinačný obvod
Pamäť
Sn S
2
S1
Y1 Y2
Yn
Podľa spôsobu ako sa menia stavy FF sa rozdeľujú na:
Bistabilné – oba stavy sú stabilné, stav sa zmení iba na základe externého podnetu (spúšťací impulz)
Monostabilné (monostabilný multivibrátor) – jeden stav je stabilný, druhý kvázistabilný (dočasný). Obvod sa preklopí do kvázistabilného stavu iba vonkajším podnetom ale vráti sa späť do stabilného stavu samovoľne po uplynutí určitého času
Astabilné (oscilátory, kmitajúce obvody, astabilné multivibrátory) majú oba stavy kvázistabilné a prechádzajú medzi nimi samovoľne vždy po uplynutí určitého času
Inak povedané: výstup závisí nie len na aktuálnom stave na vstupe ale aj postupnosti stavov na vstupe v minulosti (sekvencia)
Základnými prvkami a zároveň najjednoduchšími sekvenčnými obvodmi sú tzv. klopné obvody (Flip-Flop – skrátene FF, niekedy nazývané aj latch)

## Slide 3: Synchrónne a asynchrónne obvody
Pre sekvenčné obvody je typické, že môžu byť realizované ako synchrónne alebo asynchrónne.
Synchrónne sú časované (taktované) tzv. hodinovým signálom (Clock, CLK) a majú preň špeciálny časovací vstup.
K preklopeniu (zmene a zapamätaniu si stavu) môže dochádzať iba na aktívnu hranu CLK:
  Čelo (označenie 2., 3.)
  na tylo (označenie 1., 4a, 4b)
U niektorých obvodov (1., 2.) môže dochádzať ku kontinuálnej zmene stavu na výstupe počas trvania úrovne H, resp. L na CLK (aktívna úroveň), pričom zafixuje sa (zapamätá) až posledný stav platný počas aktívnej hrany
Ak k zmene a súčasne zapamätaniu si stavu dochádza výlučne na hranu CLK (3., 4a, 4b) taktovací vstup sa nazýva dynamický

## Slide 4: RS klopný obvod
RS (Reset-Set, niekedy značený v opačnom poradí SR) má dva vstupy, ktorými je možné výstup Q nastaviť do H (Set – S) alebo do L (Reset – R). Okrem priameho výstupu Q býva k dispozícii aj jeho negácia
Je ho možné vytvoriť zapojením hradiel NOR alebo NAND (aktívna úroveň L) ako asynchrónny alebo ako synchrónny
V praxi sa obyčajne realizuje z hradiel alebo nahradzuje JK FF. Vyrába sa aj ako integrovaný obvod, pozri napr. 74LS279
 | S R | T Q Q | 
R
S
Q
S | R | Q | Poznámka
0 | 0 | Qn-1 | Bez zmeny na výstupe
1 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 
1 | 1 | X | Nedefinovaný stav

## Slide 5: Klopný obvod D (latch)
Má iba jediný datový vstup D a jeden taktovací (časovací, riadiaci) vstup (C, EN). Taktovací vstup svojou aktívnou úrovňou alebo hranou určuje, kedy sa hodnota vstupu prenesie na výstup Q a kedy sa výstup Q nemení (obvod si pamätá poslednú zachytenú hodnotu zo vstupu D – latch, záchytný register)
Klopné obvody D sa vo forme IO často dopĺňajú o asynchrónne vstupy Reset a Set (prioritná funkcia)
Q
D
C
Q
T
D
C
Q
Aktívna hrana C |  |  | 
D | C | Q | Poznámka
0 | ↑ | 0 | Zápis
1 | ↑ | 1 | Zápis
X | 0 | Qn-1 | Pamätanie
X | 1 | Qn-1 | Pamätanie
Aktívna úroveň C (úroveň H) |  |  | 
D | C | Q | Poznámka
0 | ↓ | 0 | Zápis
1 | ↓ | 1 | Zápis
X | 0 | Qn-1 | Pamätanie
X | 1 | D | Sledovanie

## Slide 6: Príklady D klopných obvodov
74LS75
74LS74

## Slide 7: T klopný obvod (aplikácia D-FF)
Zapojenie D klopného obvodu zo zavedenou spätnou väzbou sa niekedy označuje ako T klopný obvod
Jeho funkciu kje možné interpretovať ako deličku frekvencie hodinového (digitálneho) signálu dvoma
Táto aplikácia D FF je využívaná v komplexnejších obvodov najmä v tzv. čítačoch (počítadlá) impulzov (viď ďalšiu kapitolu)
C
Q
Q
T
T
D
T
Q
Q

## Slide 8: Klopný obvod JK
JK (Jack Kilby) je odvodený z RS obvodu (K ~ R, J~S) dodefinovaním nedefinované stavu RS (R=S=1)
Zväčša býva vo forme synchrónneho obvodu s dynamickým hodinovým vstupom
Podobne ako D FF aj u vyrábaných JK FF bývajú implementované doplnkové asynchrónne prioritné vstupy pre nastavenie (S, Preset) a nulovanie (R, Clear)
Príklad 74HC112, 74LS76, ...
 | J C K | T Q Q | 
Vstup |  | Výstup | 
J | K | Qn+1 | 
0 | 0 | Qn | Bez zmeny
0 | 1 | 0 | Reset
1 | 0 | 1 | Set
1 | 1 | Qn | Inverzia Q
J
C
K
Q
Q
S
R
T
&
&

## Slide 9: Príklady JK klopných obvodov
alternatíva so statickým vstupom CLK alternatíva s dynamickým vstupom CLK

## Slide 10: Aplikácie klopných obvdov

## Slide 11: Paralelný záchytný register
Paralelný záchytný register (latch, paralel data storage) je tvorený skupinou paralelne zapojených D FF so samostatne vyvedenými dátovými vstupmi a výstupmi a spoločným hodinovým vstupom, prípadne aj ďalšími spoločnými riadiacimi vstupmi.
Využíva sa ako dočasná pamäť najmä v zbernicových komunikačných systémov, ako súčasť AD a DA rozhraní a pod.
Príklad 74LS373 (8 bitový latch s trojstavovým výstupom)

## Slide 12: Delička frekvencie, čítač
Deličky frekvencie a čítače (counter) predstavujú v svojej podstate zhodnú funkciu, ktorá je ale rôzne využitá:
  Delička frekvencie vytvára výstupný impulzný priebeh, ktorého frekvencia je N-krát nižšia ako frekvencia vstupného impulzného priebehu (impulzný signál je pravouhlý signál s úrovňami L a H podľa typu použitej logiky
  Čítač (počítadlo) je zapojenie, ktorého úlohou je spočítať počet impulzov na vstupe a výslednú hodnotu indikovať v paralelnom tvare na svojich výstupoch zvyčajne v binárnom kóde. Môžu byť realizované ako synchrónne (všetky bity výstupu sa menia naraz v jednom momente v čase) alebo asynchrónne (výstupný kód sa mení v prechodovom procese (postupne s určitým oneskorením medzi bitmi)
Základný prvkom (stupňom) je delička 2

## Slide 13: Delička dvoma
Použitie JK
Použitie D – viď snímku s T klopným obvodom

## Slide 14: Jednoduchý binárny čítač

## Slide 15: 4-bitový asynchrónny čítač
Príklad 74LS93 binárny čítač
Príklad 74LS92 BCD čítač (desiatkový)
  Zavedenie vhodnej spätnej väzby umožňuje zmeniť deliaci pomer

## Slide 16: Synchrónne čítače
Na rozdiel od asynchrónnych je na hodinové vstupy všetkých stupňou privedený ten istý hodinový (synchronizačný) signál.
Riadenie preklápania je realizované pripojením výstupov Q z nižśích stupňov na vstupy JK vyšších stupňov pomocou vhodne navrhnutej kombinačnej logiky

## Slide 17: Synchrónny čítač - príklad
74LS193 obojsmerný synchrónny 4-bitový čítač s predvoľbou

## Slide 18: Posuvný register (shift register)
Posuvný register je viactupňový sekvenčný obvod, ktorý umožňuje vzájomne transformovať kombináciu bitov medzi sériovým a paralelným formátom (tvarom)

## Slide 19: Základné funkcie
Sériový vstup, paralelný/sériový výstup, napr. 74HC164
Paralelný vstup, sériový výstup , napr. 74HC165

## Slide 20: Johnsonov čítač
Johnsonov čítač

## Slide 21: Pamäte

## Slide 22: Základné pojmy
Pamäte slúžia pre uchovanie digitálnych dát.
Organizácia je zvyčajne vo forme N-bitových slov (obsah pamäťovej bunky)
V pamäti je uložených M takýchto slov – M buniek
Pamäť si teda možno predstaviť ako pamäťovú maticu o rozmere MxN bitov
Pre určenie konkrétneho slova (bunky) slúži adresa
Ak pamäť má M buniek, pre výber bunky je potrebná m bitová adresa (m=log2M)

## Slide 23: RAM
RAM umožňuje zápis (prepis) a čítanie dát
  Statická RAM (SRAM) sú v princípe založené na registroch typu latch (klopné obvody ako pamäte jednotlivých bitov), rýchla ale drahšia oproti DRAM
  Dynamické RAM (DRAM) využívajú kapacitory ako pamäťové elementy, ktoré sa samovoľne vybíjajú cez zvody a preto informácia v nich uložená musí byť cyklicky obnovovaná. Lacnejšie ako SRAM ale pomalšie
  Volatile RAM uchovávajú dáta aj po vypnutí napájania
ROM

## Slide 24: Statická RAM

## Slide 25: Dynamická RAM

## Slide 26: Prístup k dátam
Adresácia pamäťovej bunky
FIFO (first in first out) – obdoba posuvného registra
LIFO (last in first out) – čítanie v opačnom poradí ako bol robený zápis (zásobnick, stack)

## Slide 27: ROM