## Slide 1: Spracovanie digitálneho obrazového signálu
TT cvičenie 3
2014/15
Lˇ. Maceková

## Slide 2
Model digitálneho obrazu a obrazovej sekvencie
matice M x N bodov (pixelov)
úroveň jasu: 8 bit/pixel (ČB obraz)
3 x 8 bit /pixel - dig. vyjadrenie farby (napr. RGB)
obrazová sekvencia =
(n snímok / sec.)  čas,
t.j. obrovské množstvo dát
M
N
2
celkový objem dát: M × N × 8 × n × počet sekúnd (dosť... )

## Slide 3
- zašumený obraz (korelovaný v RGB kanáloch – výsledok sú ČB artefakty; nekorelovaný – výsledok sú farebné efekty)
-škvrny a čiary v obraze
3
Poškodenie digitálneho obrazu

## Slide 4
Spracovanie = filtrácia – všeobecne:
operácia s hodnotami vzoriek „bežiaceho“ filtračného okna
4
- pre farebné obrazy – zložkové (každý zložkový obraz R,G,B sa spracuje zvlášť) alebo vektorové filtre (farba = vektor vo farebnom priestore)
- vektorové filtre zachovávajú fareb.odtieň a fareb. hrany

## Slide 5
Filtre pre dynam. obrazové sekvencie
dvojsmerové štruktúry
- psychovizuálne hľadiská pri návrhu (časová a priestorová frekvenčná obmedzenosť oka, dôležitý vertikálny a horizontálny smer)
- veľká rozmanitosť pri návrhu štruktúry a algoritmu – nie všetko je však výhodné – dôraz na detaily v snímkach aj na zachovanie a kvalitu pohybu
jednosmerové štruktúry filtra
W1
5

## Slide 6
Číselné kritériá kvality obrazu a videa
- pre obraz:
- pre sekvenciu:
Pomer signál / šum: Vrcholový pomer signál / šum:
- farebný rozdiel: zložitá postupná transformácia: lin.RGB XYZ  u’, v’, u’n, v’n  L*u*v* 
- zachovanie, resp. chyba pohybu v sekvenciách – zmena medzi- snímkovej korelácie ΔR;
6

## Slide 7
Kritérium kvality korelujúce s jej vyhodnotením pomocou HVS (Human Visual System)
nutnosť hľadania nového číselného kritéria – nie MSE, MAE apod. (automatizácia vyhodnocovania)
založené na štrukturálnej podobnosti obrazov
Originál a zmenené obrazy s rovnakou MSE
- ITU-T P.910 (štandard pre posudzovanie kvality videa pomocou skupiny ľudí) – náročné na ľudí aj na techn. podmienky
(skupina VQEG a iní)
2.
1.
3.
7

## Slide 8
Kritérium kvality SSIM - definícia
C1=(K1L)2, C2=(K2L)2 , L = 255 (rozsah jasu), K1, K2  10-2 od používateľa
- Využitie štatist. parametrov obrazu a snímok: μ, σ, σx,y
- nové koef. podobnosti:
- prakticky: bloky obrazu – SSIMij – priemerný SSIM (MSSIM) pre každý bod obrazu (mapa kvality), alebo pre vybrané bloky obrazu
- pre farby- po zložkách
- pre sekvencie - úspora výpočtov: náh. výber blokov – ich váhy podľa jasu – váhy snímok podľa miery pohybu (využitie BM alebo Rn):
8

## Slide 9
Kritérium kvality SSIM- experiment
Porovnanie SSIM a MSE:
čierno-biely impulzový šum
multiplikatívny šum
4.
5.
9
známka od 1 do 5, určená nezávislými ľuďmi