## Slide 1: DVB – kódovanie - tabuľky transportného strímu
Maceková
nov. 2015
TUKE

## Slide 2
Nároky na prenosovú rýchlosť:
Príklad:
vypočítajte požadovanú vp pre signál: 50 polsnímok, formát 4 : 3, 625 riadkov a 8 – bitové kódovanie (vzorkovacia frekvencia?):
Riešenie:
jasový kanál
625 . (4/3) . 625 . 8 . 25 = 108 Mbps
každý chrominančný kanál (sú 2: CB, CR, každý len s polovičnou vzorkovacou frekvenciou oproti jasovému, t.j. ? MHz):
625 . (4/3) . 625 . 8 . 25 . (½)= 54 Mbps
Celkovo:
108 + 54 + 54 [Mbps] = 216 Mbps

## Slide 3
Nároky na prenosovú rýchlosť:
Príklad na D.ú:
vypočítajte požadovanú vp pre signál: 50 polsnímok, formát 4 : 3, 625 riadkov a 10 – bitové kódovanie.

## Slide 4: Redukcia nárokov na prenosovú rýchlosť:
(nie je možné prenášať také objemy dát....)
- až 100-násobné zmenšenie (1-6 Mbps na 1 program)
využívajú sa komprimačné štandardy (MPEG-2, MPEG-4): odstránenie nadbytočnosti (DPCM, snímky I,B,P a s tým spojené typy predikcie), DCT, VLC (kódovanie s premenl. dĺžkou slova),
OFDM (systém mnohých nosných a dig. modulácie QAM a QPSK)

## Slide 5
Zabezpečenie proti chybám (kanálové kódovanie, po multiplexovaní):
FEC (RS kód, konvolučné kódovanie, vnútorné prekladanie bitové/symbolové)
CP

## Slide 6
The MPEG-2 tables
Program allocation table (PAT)
prítomná vždy (pakety PID equal to zero (PID = 0×0000).
indikácia (pre každý program v transportnom multiplexe) linky medzi číslom programu (from 0 to 65535) a PID paketov prenášajúcich programovú mapu (Program Map Table—PMT).
Conditional access table (CAT)
prítomná akonáhle aspoň 1 program v multiplexe má podmienený prístup
je prenášaná paketmi PID = 0×0001 a indikuje PID paketov, ktoré nesú EMM (EMM je jedna z 2 informácií požadovaných pre descrambling zakódovaného programu is one of
Program map table (PMT)
1 x PMT pre každý program prítomný v multiplexe
indikuje (in the clear) PID elementárneho reťazca (elementary streams) obsahujúci info o programe a príp. ďalšie privátne info súvisiace s programom (napr. ECM pre descrambling)

## Slide 7
Field (PAT) | Comment | No. of bits
Table_id (00) | Always 00 for the PAT | 8
Section_syntax_indicator 0 | Always 1 Always 0 | 1 1
Reserved |  | 2
Section_length | Max. value 1021 (2 MSB = 0) | 12
Transport_stream_id | Stream identification (in a network) | 16
Reserved |  | 2
Version_number | Incremented at every PAT modification | 5
Current_next_indicator | 1 = current PAT, 0 = next | 1
Section_number | Number of current section (1st = 00) | 8
Last_section_number | Number of last section (JVtot−1) | 8
.... | ... | ...
CRC_32 | CRC on 32 bits | 32
Table 4.7 Ilustrácia PAT

## Slide 8
Transport stream description table (TSDT)
opis obsahu multiplexu
prenášaná paketmi s PID = 0×0002
Potom sú tam ešte ďalšie privátne tabuľky ...
Tabuľky DVB-SI (DVB – Service Information):
- enables the receiver to configure itself automatically
and allow the user to navigate the numerous programs and
services available
- 4 povinné a 3 voliteľné:
Network information (NIT)
frekvencie a č. kanálov (pre konfiguráciu prijímača)
pakety PID = 0×0010
Service description table (SDT)
zoznam mien a parametrov ďalších služieb v multiplexe
PID = 0×0011.
Event information table (EIT), present/following
information relating to events occurring or going to occur in the current transport multiplex
PID = 0×0012.
Time and date table (TDT)
- to update the internal real-time clock of the set-top
box; PID = 0×0014.

## Slide 9
Optional tables of DVB-SI
These tables apply to the current multiplex (actual transport
stream).
Bouquet association table (BAT)
Running status table (RST)
Time offset table (TOT)
Stuffing tables (ST)
opakovanie tabuliek – nutné a čo najčastejšie pre rýchly prístup dekódera ku žiadaným informáciám v prípade zmeny kanála
ETSI TR 101 290