## Slide 1: Prístupové siete
2016/17
Príklady: výpočet hodnôt parametrov metalických párov

## Slide 2
Príklad 1 - ”dB”
1 W  ? dBW
1mW  ? dBW
1mW  ? dBm
10 mW  ? dBm
35 mW  ? dBm
P1 = 1mW, P2 = 10 W, A = ?
P = 35 dBm  ? mW
P = - 15 dBW  ? W

## Slide 3: Príklad 2: Merný vložný útlm
Do vedenia vstupuje signál s úrovňou (výkonu) 0,5 W, a na výstupe sme odmerali výkon signálu 30mW pri 1 MHz. Určte merný vložný útlm vedenia (útlm na 100m) v [dB / 100m], keď vieme, že je dlhé 1,5 km.
Oba výkony prepočítajte aj na hodnoty v dBm.

## Slide 4: Príklad 3: Merný vložný útlm
Vedenie má dĺžku 1km, na vstupe je výkon 0,35 W a na výstupe musí byť minimálne 0,1 mW. Určte, aký max. merný útlm [dB/100m] musí mať použité prenosové vedenie.
Výsledok: 3,5 dB /100 m

## Slide 5: Príklad 4: Výpočet Z0
a)Určte výpočtom charakteristickú impedanciu vedenia, ktoré pri meraní nakrátko vykazovalo absolútnu hodnotu impedancie 39,75 ohm a pri meraní naprázdno 40 kiloohm.
.
b) Vieme, že dané symetrické vedenie (Φ 0,4 mm) by malo mať pri 1 kHz charakteristickú impedanciu približne 1100Ω. Pri meraní vedenia zakončeného naprázdno (teda nezakončeného) bola zistená impedancia 24,8 kΩ. Určte odpor vedenia nakrátko.
Výsledok b: približne 49 Ω

## Slide 6: Príklad 5: Impedančné (ne-)prispôsobenie
a) Máme krútený pár, ktorý má pri 4 MHz charakteristickú impedanciu 105 Ω. Je pripojený na zariadenie, ktoré má vstupnú impedanciu 300 Ω.. Určte parametre: koeficient odrazu a útlm neprispôsobenia pri takomto zapojení.

## Slide 7: Príklad 6: Dĺžková nesymetria
Na linke bola meraním zistená min. hodnota parametra LB (útlm nesymetrie) 40,92 dB. Keďže tento parameter bol meraný pomocou zdroja signálu 1 kHz / 1 Vef, vypočítajte, aké bolo odmerané diferenčné napätie (ef.) medzi dvojicou vodičov v danom páre.
Výsledok: 9 mV

## Slide 8: Príklad 7: Dĺžková nesymetria
Meraním linky na blízkom konci boli zistené moduly impedancií vodičov voči zemi s hodnotami 90,48 MΩ a 84,63 MΩ. Vypočítajte útlm nesymetrie páru (LB) a posúďte, či tento parameter vyhovuje pre nasadenie širokopásmových služieb (podmienka je LB > 40 dB).
Výsledok: 29,52 dB  nevyhovuje

## Slide 9: Príklad 8: Dĺžková nesymetria
Pri zisťovaní dĺžkovej nesymetrie krúteného páru pomocou napäťovej metódy bolo na vstupe vedenia pripojené spoločné napätie s úrovňou 1V. Medzi vodičmi páru bolo odmerané rozdielové napätie s úrovňou 0,0025 V. Výpočítajte parameter LB.
Výsledok : 52 dB

## Slide 10: Príklad 9: Vložný útlm
Máme (koax.) vedenie, do ktorého vstupuje signál s výkonom 1dBm a z ktorého je napájané zariadenie so vstupným nesymetrickým odporom 75Ω. Požadované min. napätie na vstupe zariadenia je 696 μV v danom frekvenčnom pásme. Určte, aký max. útlm môže mať vedenie, aby zariadenie (analógový TVP) pracovalo správne.
Riešenie:
Výkon na vstupe televízora musí byť P2 = U.I=U2/R=6,46 .10-9W, po prepočítaní to je -51,9 dBm.
Výkon na vstupe vedenia P1=P2+A; z toho útlm A=P1-P2=1+51,9= 52,9 dB

## Slide 11: Príklad 10: Koeficient odrazu
Pri použití kábla s krútenými pármi s deklarovanou char. impedanciou 190 Ω pri 1kHz bol pár zakončený obvodom so vstupnou impedanciou 300 Ω.
Určte koeficient odrazu a útlm odrazu pri takomto postupe.
Výsledky: koef.odrazu r=0,224, útlm odrazu RL=12,986 dB

## Slide 12: Príklad 11: Presluchy
Meraním pomocou zdroja signálu s úrovňou 1dBm bol zistený presluch na blízkom konci susedného páru v kábli -50dBm pri frekvencii 600 Hz. Určte parameter ANEXT [dB] (útlm presluchu) a úroveň presluchu NEXT v [mW]
Výsledky:
ANEXT=10log(P1N/P2N)=P1N[dBm]-P2N[dBm]=1+50=51dB
úroveň presluchu PNEXT= P2N = odlogaritmovanie (-50dBm)  = 1.10-5 mW

## Slide 13: Príklad 12: Odstup signál/šum SNR
Vypočítajte ef. hodnotu šumového napätia na vstupe prijímača v rámci pásma 8MHz, pri okolitej teplote 40oC, ak jeho Rvst je 75 Ω.
Akú min. úroveň musí mať signál na vstupe tohto prijímača, ak sa požaduje odstup s/š min. 43 dB.
Parameter „pomer signál/šum“ v [dB] je definovaný nasledovne:
Výsledky: Uš = 3,22 . 10-6V, Usig min = 0,455 mV
[dB,W,W,V,V]

## Slide 14: Príklad 13: Metóda TDR: vzdialenosť
Aký bol čas odozvy od miesta s poruchou, keď prístroj vyhodnotil jeho vzdialenosť 113 feet? (1 f = 0,3048 m, rýchlosť šírenia signálu v médiu je v = 0,65 c).
Výsledok: 0,353 μs (nezabudnúť, že vzdialenosť sa berie 2x!)

## Slide 15: Príklad 14: Metóda TDR: pozdĺžna kapacita
a) Meraním bola zistená kapacita linky 52,1 nF. Keď je známa pozdĺžna kapacita vedenia, t.j. 52pF/m, určte dĺžku vedenia.
Výsledok: 1001,92 m
b) Podobný môže byť príklad so slučkovým odporom linky a jej dĺžkou.