## Slide 1: Komunikačná technika 2
prednáška 2016/17

## Slide 2: Prednášky: prednáškyIng. Ľudmila Maceková, PhD. ludmila.macekova@tuke.sk Vysokoškolská 4, 119A Materiály: na ftp-serveri KEMT https://data.kemt.fei.tuke.sk/KomunikacnaTechnika2/materialy_macekova_1718/ Cvičenia: Ing. Ľ. Maceková /Bc. P.Šuľaj / prof.S.Marchevský

## Slide 3: Približná osnova prednášok predmetu Komunikačná technika 2
Podrobnejšie v súbore KT2_okruhyTemPredmetu.docx
Úvod: Telekomunikačné siete (TS),
Prístupové siete – pojem, architektúry
Metódy prístupu k spoločnému prenosovému médiu
Metódy prenosu v prístupových sieťach
Optické prístupové siete, klasifikácia, štandardy
Rádiové prístupové siete – klasifikácia, princípy a špecifikácie jednotlivých typov
Systémy kábelovej televízie a energetické rozvody v úlohe prístupových sietí.
- ISDN; rozhrania V5.x.
- Technológie xDSL

## Slide 4: Telekomunikačné siete
čo sú telekomunikácie
história
pojem a vývoj telekomunikačných sietí
niektoré základné pojmy z oblasti telekomunikácií
štruktúra (architektúra) telekom. sietí
druhy telekom.sietí – rôzne klasifikácie

## Slide 5
skratky
Telekomunikačné siete = TS
Prístupové siete = PrS

## Slide 6
4-drôtový prenos | multiplexovanie | spojenie
duplex | okruh | spojovanie
2-drôtový prenos | prenos.cesta | telekomunikácie
informácia | prepojovanie okruhov –paketov | telekom.sieť
kanál (prenosový) | rádiokomunikácia | ústredňa
koncentrátor | signál | volanie
modulácia | smerovanie | 
multiplexor | spoj | 
Niektoré základné pojmy z TS:(viď súbor na serveri data.KEMT) – budeme často opakovať bez vysvetľovania

## Slide 7: Telekomunikácie - opakovanie 
telekomunikácia = asistovaná výmena informácií na diaľku
história (viď súbor na serveri KEMT)
hl.úlohy telekomunikácií z pohľadu koncových užívateľov: . . .
požiadavky na systém z pohľadu operátorov
parametre TS ...
 vývoj – zvyšovanie kvality poskytovaných služieb (parameter QoS / viď ďalej, cca.str.22) – ... postupná premena z čiastočne analógových na výlučne digitálne siete

## Slide 8: Telekomunikačné siete - pojem a vývoj
Sieť vs. systém
Telekom. sieť = ... (v súčasnosti aj PC siete)
Hlasové telekom. siete =
Vývoj .... digitalizácia  smer Integrované siete

## Slide 9: Druhy TS a hľadiská na ich delenie
Tab.1
Hľadisko delenia sietí | Druh sietí – viď ďalej
a)Miesto v oznamovacom reťazci | . . .
b)Prenosové médiá | 
c)Prístup užívateľov k sieti | 
d)Prenosové a spojovacie prostriedky | 
e)Druh koncových zariadení | 
f)Vytvorenie spojenia | 
g)Spôsob prenosu | 
h)Spôsob prepojovania | 
i)Topológia | 
j)Postup digitalizácie spojovacích zar. | 

## Slide 10: a)...Štruktúra (architektúra) telekom.siete – vrstvový model TS
T
M
N
Prístupová sieť
Sieť koncových zariadení
6.
5.
4.
3.
2.
1.
7.
Spojovacia sieť
Transportná sieť
Signalizačná sieť
Inteligentná sieť
Obr. 1.1
Druhy TS podrobnejšie

## Slide 11: 1. = koncové zariadenia (terminály)+pripájajúca prenosová sieť k rozhraniu (koncovému bodu prístupovej siete, obr.1.2)- v telef.sieťach sú to účastníci
4....(Tr.s.)(prepravná) ... – využitie prenosových systémov (SDH!) a prenos.médií (optické! a i.), viac úrovní (národná transportná s., regionálna tr.s....)
základná sieť (jadrová, chrbticová,Core Network) = tr.s. + spoj.sieť
prenosová sieť = prístupová s.+tr.s. (viď obr.1.2 ďalej)
Architektúra TS – pokračovanie – vysvetlenie jednotlivých vrstiev
2. ....; v starších – tf. sieťach: účastnícka (prípojná)sieť
3.... - v tf. sieťach: ústredňa a prepojenie ústrední, rôzne typy ústrední
pojmy: switched network, switching, PSTN = Public Switched Telephone Network

## Slide 12
Architektúra TS – pokračovanie 2:
TMN
TU
TU
TU
KU
KU
SDH, PDH, ATM
WAN
K
MD
LAN
KZ
Pr.s.
Tr.s.
KZ
KZ
KZ
KZ
KZ
KZ
vysvetl.:KZ-koncové zar., K-koncentrátor, MD–muldex,LAN-miestna PC sieť, KU-konc.uzly, TU-tranzitné uzly, TMN-telekom.riadiaca sieť, SDH-synchr.dig.hierarchia, PDH-plesiochron.dig.hierarchia (prenosové PCM-multiplexy), ATM-asynchr.transportný mód, WAN-rozsiahle PC siete
Obr. 1.2 Základné časti prístupovej a transport.(prepravnej)siete

## Slide 13
7. TMN = Telecomm. Management Network = telekom.riadiaca sieť – dohľadové a riadiace systémy – riadenie celej siete; predpoklad: dodržiavanie štandardov v rozhraniach a protokoloch
*
Architektúra TS – pokračovanie 3:
5. Signalizačná sieť – logicky samost., paketovo orientovaná sieť (sig.systém CCITT/ITU č.7) – už dožíva
6. Inteligentná sieť (virtuálna = služby celosieťového charakteru doplnené do existujúcej technológie

## Slide 14
Ďalšie riadky Tabuľky 1 – delenie TS:
b) podľa typu prenosového média:
- vodičové(drôtové) vs. bezvodičové (rádiové)
Ďalej – vodičové --podľa materiálu: metalické
svetlovodivé (optické)
-podľa konštr.:symetr.
nesymetr.
-ďalší prehľad:
Drôtové – vonkajšie- telefónne nadzemné
- telefónne s rozšíreným pásmom
- vvn v energetike
Kábelové symetrické–nf pupinované (pupinačné cievky zapojené v starších vedeniach v pravidelných vzdialenostiach; vyhladenie hlasového frekv. spektra; nevýhoda: potláčajú vysoké frekvencie DSL-signálov→ musia sa odstrániť...)
-nf nepupinované
-vf
Kábel. nesymetrické – mikrokoax.
- malý koax.
- stredný koax. kábel
Vlnovody

## Slide 15
Prenosové médiá- pokračovanie
Svetlovodivé – jednovidové
- mnohovidové – so skokovou zmenou
indexu lomu
- s gradientnou zmenou
Bezdrôtové (rádiové) - mikrovlnové
- troposferické
- stratosferické - HAPS – High Altitude Platform systems – komunikačné vzducholode a ľahké bezpilotné lietadlá vznášajúce sa v stratosfére, t.j. 17-25 km nad zemou – pre rôzne účely
- družicové
(- drony ...)

## Slide 16
c)
d)
e) Delenie podľa druhov koncových zariadení
Špecializované – telefónne, televízne, rozhlasové, ...
Integrované – iba na digit. princípoch (IDN, ISDN), NISDN, BISDN – cieľ: služby  , ekonomický (!)...
f) podľa spôsobu vytvorenia spojenia: pevná vs. komutovaná sieť
g) simplex / duplex; dvojdrôtový/štvordrôtový prenos – telekomunikačná vidlica (viď obr. ďalej)
h) Podľa spôsobu prepojovania: komutácia okruhov
komutácia správ, paketov- paketová komunikácia, virtuálne kanály a virtuálna sieť
i) Topológia siete: viď ďalej obr.1.3
j)Postup digitalizácie-v prenos. technike od priestor. oddelenia kanálov ku frekvenčnému, potom ku časovému
- v spojovacej technike dlho priestorové oddelenie (analógové ústredne),potom prechod ku časovému spoj. poľu (dig. ústredne)...

## Slide 17
Telekomunikačná vidlica (hybrid)
Obr. : Telekomunikačná vidlica – v prenosových systémoch
- na transformáciu a prisôsobenie 2-vodičového vedenia na 4-vodičové resp. 4 na 2.

## Slide 18
Obr: Princíp odporovej a transformátorovej vidlice
Obr:
Vidlice v dig. účastníckych prípojkách
vedenie

## Slide 19
Obr.: Princíp elektronickej vidlice

## Slide 20
a) hviezdicová
b) mrežová
c) kruhová
d) zložená: mrežovo-hviezdicová s priečkou
Obr.1.3 Príklady niektorých sieťových topológií

## Slide 21
Aplikácie a nároky na TS: prístup k inf. zdrojom, ...
Parametre TS: prenosová rýchlosť, atď.
(Požiadavky na TS zo strany používateľa: ...)
- Kvalita služieb (QoS)- ... ITU-T G.1000, .1010 a E.800
Definícia QoS podľa ITU: súborný efekt charakteristík služby, ktorý určuje stupeň uspokojenia užívateľa služby.

## Slide 22
rýchlosť (speed)
presnosť (accuracy)
dosiahnuteľnosť (availibility)
spoľahlivosť (reliability)
bezpečnosť (security)
jednoduchosť (simplicity)
pružnosť (flexibility)
oneskorenie (delay, latency) [https://learningnetwork.cisco.com/thread/56801]
kolísanie oneskorenia pri prenose (jitter)
stratovosť informácie (PLR=Packet Loss Rate)
atď.
Tab. 2, Tab. 3
kritériá komunikačnej QoS – je ich asi 43; najdôležitejšie sú:
- QoS sa posudzuje z rôznych pohľadov na službu (požiadavky užívateľa, posúdenie služby užívateľom, QoS ponúkané poskytovateľom, QoS dosiahnuté poskytovateľom...)

## Slide 23
Tab.2 Zákl.kvalitatívne ukazovatele pre prenos zvukovej a obrazovej inf.
aplikácia | Symetria | Typická rýchlosť [kbps] | Oneskore-nie [s] | Kolísanie onesk. [ms] |  | PLR (Packet loss rate)
Prenos zvuk. informácie |  |  |  |  |  | 
Telef. | Symetricky | 4 - 64 | <0,4 (0,15) |  | < 1 | < 3%
Hlas.správy | Jednosm. | 4 – 32 | < 1 |  | < 1 | < 3%
Audio on dem. | Jednosm. | 16 – 128 | < 10 |  | <<1 | < 1%
Prenos obrazovej informácie |  |  |  |  |  | 
Videotelef. | Symetr. | 16 - 384 | <0,4 (0,15) |  |  | < 1%
VoD | Jednosm. | 16- Mbps | < 10 |  |  | < 1%
QoS - pokračovanie

## Slide 24
aplikácia | Symetria | Typ.objem dát [kB] | Onesk. [s] | Chybo -vosť BER
Hľadanie inf. (browsing) | Asym. | ~10 | < 2 Prípustné <4 | ~ 0
Sťahovanie súb. a stat.obrázkov | Asym. | 10 – 10 000 | < 15 Prípustné <60 | ~ 0
Obch.transakcie | Symetricky | < 10 | < 2 Prípustné <4 | ~ 0
Ďiaľk.riadenie a interakt.hry | Asym. | < 1 | < 0,2 | ~ 0
E-mail (prístup k serveru) | Jednosmerne | < 10 | < 2 Prípustné <4 | ~ 0
E-mail (medzi servermi) | Jednosmerne | < 10 | Niekoľko min. | ~ 0
Telefax | Jednosmerne | ~ 10 | Niekoľko min. | < 10-6
Tab.3 Zákl.kvalitatívne ukazovatele pre prenos dát [3]

## Slide 25
- Ešte niektoré ďalšie druhy sietí v súlade s PC technológiami: [3] /13 - podľa rozsiahlosti, resp. dosahu:
WAN -
MAN- metropolitná – súčasť PrS
LAN- miestna – v objekte účastníka TS
PAN- Personal Area Network- v rámci miestnosti –BlueTooth a IR prenos
- Požiadavky na TS zo strany zriaďovateľov a poskytovateľov služieb: ...
- * Pozn: Iný pohľad na štruktúru TS:
Zariadenia sieťových uzlov
-Chrbtová sieť
-Prístupová sieť

## Slide 26
Kvalitatívne kritérium „Best Efforts“
Best effort refers to a network service that attempts to deliver messages to their intended destinations but which does not provide any special features that retransmit corrupted or lost packets. Thus, there are no guarantees regarding delivery [http://www.linfo.org/best_effort.html]
Služba orientovaná na „Best Efforts“ neposkytuje záruky, bezchybnosť, opakovanie alebo náhradu stratených paketov; snaží sa však o čo najlepšie a najrýchlejšie doručenie do cieľa (vhodné pre videostríming, hlasovú službu)

## Slide 27
Literatúra
[1] V.Kapoun: Přístupové a transportní síte. VUT v Brně, 1999.
[2] Vaculík: Prístupové siete. ŽU v Žiline, 2000.
[3] J. Vodrážka: Přenosové systémy v přístupové síti. ČVUT, 2003.