## Slide 1
Modulácia a Multiplexovanie
Joe Montana
IT 488 - Fall 2003
preklad: študenti KEMT TU KE
preložené až od str 22

## Slide 2
Obsah
    Modulácia
    Analógová komunikácia
    Digitálna komunikácia
    Digitálne modulácie
    Detekcia a korekcia chýb

## Slide 3: Modulácia

## Slide 4: Prečo modulovať signály?
Pre prenos signálu pomocou elektromagnetických vĺn potrebujeme antény na zachytenie signálu na vzdialenom mieste prijímacej strane.
Pri nízkych frekvenciách (základné pásmo) sú vlnové dĺžky veľmi veľké.
  Napr. hlas na cca 4 kHz má vlnovú dĺžku 75 Km!!
Ak “presunieme” tieto signály do vyšších frekvencií, môžeme použiť antény, ktoré sú ľahšie na obsluhu.
Po prijatí potrebujeme signál „presunúť“ naspäť do pôvodného pásma (základné pásmo) pomocou demodulácie.
Preto môžeme považovať úlohu modulácie za “dávanie krídel” správam obsahujúcim informácie.

## Slide 5: Modulácia – základné princípy
Modulácia vzniká menením amplitúdy, fázy alebo frekvencie vysokofrekvenčného sínusového signálu.
Vysokofrekvenčný sínusový signál, ktorého parameter bude menený, sa nazýva “nosná”.
Pôvodný signál obsahujúci správu (v základnom pásme) sa nazýva “modulujúci” signál.
Výsledný širokopásmový signál, ktorý sa nazýva “modulovaný” signál, je kombináciou nosnej a pôvodnej správy.

## Slide 6: Modulácia – základné princípy
Modulujúci signál V(t) v základnom pásme (fB)
Nosná (fC)
Pôsobenie na amplitúdu, frekvenciu alebo fázu nosnej
Modulovaný signál obsahujúci informáciu V(t), rozprestretý na (fC)
fC
fC

## Slide 7: Modulácia a multiplexovanie - 1
Modulácia
  Nástroj, akým je informácia zapuzdrená pre prenos
Multiplexovanie
  Nástroj na prenos viac ako jedného signálu cez jeden prenosový kanál
Budeme sa zameriavať primárne na moduláciu. Kde teda vstupujú modulácia a multiplexovanie do komunikačného kanála?

## Slide 8: Modulácia a multiplexovanie - 2
Fig. 5.1 in text: (a) Pozemná stanica (uplink) (b) Pozemná stanica (downlink)

## Slide 9: Modulácia a multiplexovanie - 3
Kľúčové poznatky
  Na vysielacej strane musíte signál multiplexovať pred moduláciou (to znamená, že musíte všetky odchádzajúce signály zlúčiť pred ich moduláciou na nosnú)
  Na prijímacej strane musíte signál demodulovať pred demultiplexáciou (teda, predtým ako oddelíte (čiže demultiplexujete) prichádzajúce signály, musíte demodulovať nosnú, aby ste získali prenášané informácie)

## Slide 10: Analógová komunikácia

## Slide 11: Analógová telefónia - 1
Hlasový signál v základnom pásme
  300 - 3400 Hz (CCITT, dnes označovaný ako ITU-T)
  300 - 3100 Hz (Bell) Budeme používať definíciu od ITU-T

## Slide 12: Analógová telefónia - 2
Kľúčový poznatok
  Počet rečových kanálov, ktoré dokáže prenášať satelitný transpondér sa mení inverzne vzhľadom k priemernej výkonovej úrovni na kanál.
Poznámka: Pesimistická voľba (výkonová úroveň nastavená príliš vysoko) znižuje odhad kapacity; optimistická voľba (výkonová úroveň nastavená príliš nízko) môže znížiť kvalitu signálu.
Príklad

## Slide 13: Záťaž prenosového kanála (príklad) - 1
25 wattový transpondér je navrhnutý tak, aby poskytoval 250 obojsmerných telefónnych kanálov (500 rádiofrekvenčných – RF - kanálov).
Otázka 1. Aký výkon je dostupný pre jeden telefónny kanál?
Odpoveď: Výkon na kanál = (25) / (500) = 50 mW
Otázka 2. Ak zosilňovač vyžaduje odstup 3 dB na zachovanie linearity, aký výkon je teraz dostupný na 1 telefónny kanál?
Odpoveď: Výkon na kanál = (25/2) / (500) = 25 mW
Otázka 3. Aký je výkon na kanál v druhom prípade, ak je prenášaných 1000 RF kanálov?
Odpoveď: Výkon na kanál = (25 mW) / 2 = 12.5 mW

## Slide 14: Analóg cez satelit
Satelitné transpondéry majú obmedzenú šírku pásma
Preto je potrebný flexibilný spôsob na obsadzovanie analógových rečových kanálov
Pozemné stanice dokážu vysielať 12 násobky rečových kanálov (od 12 do 1872)
Poznámka: V súčasnosti je prenášané cez satelity len malé množstvo analógovej (FM) rečovej prevádzky. Veľká časť vysokokapacitnej prevádzky je prenášaná pomocou optických vlákien. Väčšina rečových signálov je prenášaná pomocou malých digitálnych nosných označovaných ako IDR (Intermediate Digital Rate).

## Slide 15: Frekvenčná modulácia- 1
DEFINÍCIA „Frekvenčná modulácia vzniká ak odchýlka aktuálnej frekvencie, f, od nosnej frekvencie fc, je priamoúmerne proporcionálna k aktuálnej amplitúde modulujúceho signálu.“
Pozrime sa na to graficky

## Slide 16: Frekvenčná modulácia- 2
Výstupná frekvencia
Vstupné napätie
Prenosová charakteristika
Vmax
Vmin
Rozsah vstupného napätia, v(t)
Rozsah výstupnej frekvencie
f min
f max
Okamžité vstupné napätie
Okamžitá výstupná frekvencia
f
Pozn.: V tomto prípade, fmin = nosná frekvencia fc

## Slide 17: Frekvenčná modulácia- 2
Schematická reprezentácia modulujúceho sínusového signálu, vp, na nosný signál (frekvencia fc)
Pozn.: okamžitá frekvencia rastie s rastom modulujúceho napätia, a naopak.

## Slide 18: Frekvenčná modulácia- 3
Frekvenčne modulovaný výstupný signál, , bude nasledovný:
(5.2)
Maximálna odchýlka uhlovej frekvencie modulátora
c = 2fc = nosná kruhová frekvencia
Maximálna hodnota vstupnej kruhovej modulujúcej kruhovej frekvencie

## Slide 19: Carsonovo pravidlo - 1
Carsonovo pravidlo hovorí, že prenosová šírka pásma, BT, je daná
kde B je šírka pásma modulujúceho signálu, ktorý je v prípade sínusového priebehu modulujúceho signálu rovný najvyššej modulujúcej frekvencii fmod.

## Slide 20: Carsonovo pravidlo - 2
A. Sínusový signál s jednou frekvenciou: Približná hodnota požadovanej šírky pásma B:
(5.5)
Maximálna odchýlka frekvencie
Modulačná frekvencia
B. Reálny signál (reálna situácia): Približná hodnota požadovanej šírky pásma B:
(5.6)
Maximálna modulačná frekvencia

## Slide 21: FM IMPROVEMENT
FM modulácia využíva značne neefektívne prenosové pásmo
  Malá šírka pásma v základnom pásme je konvertovaná na veľkú šírku RF pásma
FM demodulácia a detekcia konvertuje široké zabraté RF pásmo do malej šírky pásma v základnom pásme.
  Pomer šírok RF a základného pásma dáva zlepšenie pomeru signál/šum, čo vedie k tzv. FM zlepšeniu .

## Slide 22: Digitálna komunikácia
zdroj: Modulation and Multiplexing,
Joe Montana, G.Mason Univ.
IT 488 - Fall 2003
preložila M. Fintor, apríl 2010

## Slide 23: Digitálna komunikácia-1
Mnoho signálov má digitálny pôvod
  dáta z počítača
  dáta z pevných a mobilných digitálnych systémov
  digitalizované informácie (napr. hlas)
Svetová sieť smeruje k celodigitálnemu systému
Počítače vedia spracovať iba digitálne systémy
§5.4 in Chapter 5 + updated material

## Slide 24: Prečo digitálny prenos?
mohutnosť (robustnosť)
  všeobecne menej náchylné na poškodenie
  ale ... keď je poškodený, má sklon zlyhať rýchlo
Prispôsobivosť
ľahko sa kombinuje do zväzku informačných signálov:
    dáta, zvuk, video, viacužívateľské signály
kompatibilita s digitálnym úložiskom, atď.
bezpečnosť – nie je jednoduchý príjem okrem príjemcu

## Slide 25: Digitálna komunikácia - 2
V základnej šírke posiela ±V (volty) pre reprezentáciu logickej 1 a 0
V oblasti RF – digitálne upravovaná nosná
  ASK amplitúdové kľúčovanie
  FSK kľúčovanie frekvencií
  PSK fázové kľúčovanie
Binárne formy týchto modulácií sú: OOK, BFSK a BPSK
Pozrime sa najprv na základnú Digitálnu komunikáciu z knihy COUCH (7th. Edition)

## Slide 26: Digitálna komunikácia -3
Poznámka: od Couch
Pulzná amplitúdova modulácia
Základňová analógová vlna
Impulzná vlna s nasledovaným vzorkovaním
Výsledný PAM signál (plochovrchné vzorkovanie)
PAM signál s plochovrchným vzorkovaním

## Slide 27: Digitálna komunikácia - 4
From Couch, Fig. 3-15
Kvantizácia vstupnej a výstupnej charakteristiky
Vstup
Výstup

## Slide 28: Digitálna komunikácia - 5
From Couch, Fig. 3-13
Vzorkovacie časy
Analóg. signál
PAM signál
Kvantizovaný PAM signál
Analógový signál, PAM signál a kvantizovaný PAM signál
Rozdiel medzi analógovým signálom a kvantizovaným PAM signálom
Chybový signál
slovo

## Slide 29: Digitálna komunikácia - 5
analóg - digitál zhrnutie, máme:
  vzorkovanie dvakrát vyššou frekvenciou
  uchovanie vzorkovanej hodnoty
  porovnanie uloženej hodnoty s kvantizovanou úrovňou
  vybraná najbližšia kvantizovaná hodnota
  kódovanie kvantizačnej hodnoty do digitálnej hodnoty za použitia vybraného počtu bitov
Teraz potrebujeme generovať linkový kód
Linkové kódy sú sériové bitové prúdy, ktoré sú použité na digitálnu moduláciu

## Slide 30: Linkové kódy - 1
Couch Fig. 3-15
zvyčajne používaný v digitálnych obvodoch
Stále je výsledná nula
Dierná páska
diera diera diera diera
čas

## Slide 31
Výber linkového kódu podľa nasledovného:
  potrebujeme mať synchronizáciu (alebo inak)
  potrebujeme mať výslednu voltáž nulu (alebo inak)
  potrebujeme predísť reťazeniu tej istej voltážnej úrovne signálov
  spektrálna účinnosť
niekoľko typických spektier
Linkové kódy - 2

## Slide 32: Typické spektrá
Couch Fig. 2-6
Časová doména
Frekvenčná doména
Obdĺžníkov7 pulz a jeho spektrum
(sin x)/x pulz a jeho spektrum
trojuholníkovy pulz a jeho spektrum
Spektrá obdĺžníkového, (sin x)/x a trojuholníkového pulzu

## Slide 33: Pulzné spektrá
Náhodná následnosť jednotiek a núl má spektrum (spektrálnu výkonovú hustotu)
(5.40)
X = fTb, Tb = bitová perióda, f = frekvencia v Hz
Max. hodnota Tb pri f = 0
G(f) rozšírená do f = 
Filtrovanie ovplyvní tvar pulzu

## Slide 34: Účinnosť filtrovania - 1
Fig. 5.8 in text
okamihy vzorkovania

## Slide 35: Účinnosť filtrovania- 2
Obdlžníkové pulzy (t.j. limitne nulové časy hrán pulzu) potrebujú nekonečné šírkové pásmo na udržanie obdĺžníkového tvaru
Komunikačné systémy sú stále pásmovo limitované tak
  posielajú tvarované pulzy
  Snaha o prispôsobenie filtra k vysielanému energetickému spektru
Pred filtrami sa pozrime na medzisymbolovu interferenciu

## Slide 36: Medzisymbolová interferencia
vyslanie pulzov vo frekvenčne limitovanom pásme spôsobí „rozmazanie“ pulzu v čase
„rozmazanie“ spôsobuje, že chvost prvého pulzu zasahuje do periódy nasledujúceho pulzu
časti dvoch pulzov existujúcich v rovnakej pulznej perióde spôsobuje medzi symbolovú interferenciu (ISI)
ISI skracuje amplitúdu očakávaného pulzu a obmedzuje šumovú imunitu
Príklady ISI

## Slide 37: ISI - pokračovanie - 1
Form Couch, Fig. 3-23
vstupná vlnová forma
individuálna impulzová odozva
prijatá vlnová forma
súčet pulzných odoziev
medzisymbolová inteerferencia
vzorkovacie body
časovač vysielača
vzorkovacie body
časovač prijímača
vzorkovacie body
časovač prijímača

## Slide 38: ISI - pokračovanie - 2
Kvôli vyhnutiu sa ISI, môžeme pulz tvarovať tak že je nulová energia v susedných pulzoch
  použitie NRZ, pulz trvá celú bitovú periódu
  použitie polarizovaného signálovania (+V a –V); priemerná hodnota je nula, ak je počet „1“ a „0“ rovnaký
  komunikačné linky sú obyčajne AC párované a tak musí sa vyhnúť DC (jednosmerným) napäťovým komponentom
  potom sa použije NYQUIST filtrovanie
NYQUIST filtrovanie???

## Slide 39: NYQUIST filtrovanie- 1
Bitová perióda je Tb
Vzorkovanie signálu je obyčajne v intervale Tb
A tak pokiaľ vieme generovať pulzy, ktoré majú maximum v t = Tb a nulu v každom nasledujúcom intervale Tb (i.e. t = 2Tb, 3Tb, ….. , NTb), tak by sme nemali ISI
Toto sa nazýva NYQUIST filter

## Slide 40: NYQUIST filtrovanie - 2
0 Tb 2Tb 3Tb 4Tb
impulz v tomto bode
t
vzorkovací moment je kritický
bitova perióda
prijatý pulz

## Slide 41: NYQUIST filtrovanie - 3
Obr. 5.9 v texte
Poznámka: V každom vzorkovacom intervale je prínos iba jeden pulz, ostatné sú na nulovej úrovni
impulzný dátový tok
samostatná pulzná vlna
vyslaný pásmový signál
prijatý zašumený signál
okamih vzorkovania
obnovené NRZ pulzy

## Slide 42: NYQUIST filtrovanie - 4
Nastavenie vzorkovania presne na vhodný moment je „technika nulového ISI“, prvýkrát predvedený Nyquistom v roku 1928
Siete ktoré vytvárajú požadované časové vlnové tvary sa nazývajú „Nyquistove filtre“. Neexistujú v praxi, ale môžeme získať im pomerne blízke.

## Slide 43: NYQUIST filtrovanie - 5
Šum vstupujúci do prijímača musí byť udržaný na minime
Vloženie polovice Nyquistovho filtra na vysielajúci koniec spoja a polovicu na prijímajúci koniec a tak samotná funkcia filtrovaného prenosu H(f) je daná Vr(f)NYQUIST = H(f)  H(f) Filter je “Filter druhej odmocniny sínusu”
H(f) zodpovedá pulznej charakteristike a preto sa volá prispôsobený filter
Zodpovedajúci filter

## Slide 44: Prispôsobený filter - 1
6 dB
f
f
Roll-off factor - pokles frekv.charakteristiky =  = (f / f0 ), kde f0 = frekvencia pri poklese o 6 dB (6dB-šírka pásma)
B = absolútna šírka pásma (na obr.pre  = 0.5); B = f + f0
f1 = začiatok klesania charakteristiky filtra
B
f1
f0
Obr.5.10 v texte

## Slide 45
“Vyvýšený“ kosínusový filter je odpoveďou na prispôsobený filter
“Spúšťací faktor”  udáva šírku pásma vyvýšeného kosínusového filtra s prepúšťaním nízko frekvenčných signálov (LPF)
Vracia nulovú ISI, ak je výstup vzorkovaný v správnom čase, so vzorkovaciou frekvenciou Rb (tzn. vo vzork. intervale Tb)
ALE aká šírka pásma je potrebná pre danú prenosovú rýchlosť???
Prispôsobený filter - 2

## Slide 46: POTREBNÁ ŠÍRKA PÁSMA- 1
Potrebná šírka pásma závisí od toho, či je signál v základnom pásme (BASEBAND) alebo v preloženom (PASSBAND) pásme
  Šírka pásma potrebná na poslanie digitálneho signálu v základnom pásme pomocou Nyquist LPF filtra: B=(1/2)Rb(1+)
  Šírka pásma na poslanie digitálneho signálu v preloženom pásme pomocou Nyquist Bandpass (pásmového) filtra je: B= Rb(1 + )
POZN: Pre šírku pásma je kľúčová symbolová rýchlosť, nie bitová.

## Slide 47: POTREBNÁ ŠÍRKA PÁSMA - 2
SYMBOLOVÁ RÝCHLOSŤ je počet digitálnych symbolov poslaných za sekundu
BITOVÁ RÝCHLOSŤ je počet digitálnych bitov poslaných za sekundu
Rôzne modulačné schémy “zabalia” rôzny počet bitov do jedného symbolu
  BPSK má 1 bit na symbol
  QPSK má 2 bity na symbol

## Slide 48: POTREBNÁ ŠÍRKA PÁSMA- 3
OBSADENÁ ŠÍRKA PÁSMA B signálu je daná B = Rs ( 1 +  ) kde Rs je symbolová frekvencia a  je faktor poklesu filtra
ŠUMOVÁ ŠÍRKA PÁSMA BN kanálu nebude ovplyvnená spúšťacím faktorom filtra. Takže BN = Rs

## Slide 49: PRÍKLAD NA ŠÍRKU PÁSMA - 1
Je dané:
  Bitová rýchlosť 512 kbit/s
  QPSK modulácia
  Faktor poklesu filtra  = 0.3
Zistite: Obsadenú šírku pásma B a šumovú šírku pásma BN
Riešenie: Symbolová rýchl.=Rs = (1/2) (512 103) = 256  103
2 bity na symbol
Počet bitov/s

## Slide 50: PRÍKLAD NA ŠÍRKU PÁSMA - 2
Obsadená šírka pásma B je B = Rs (1 +  ) = 256  103 ( 1 + 0.3) = 332.8 kHz
Šumová šírka pásma BN je BN = Rs = 256 kHz
Čo sa stane, ak máme FEC (zabezpečenie samoopravným kódom)?
Príklad s FEC

## Slide 51: PRÍKLAD NA ŠÍRKU PÁSMA - 3
Rovnaký príklad, ale je použitá FEC s ½ rýchlosťou.
Riešenie Symbolová rýchlosť Rs = (1/2)  (2)  (512  103) =
= 512  103 symbolov/s Obsadená šírka pásma B je B = Rs ( 1 +  ) = 665.6 kHz
2 bity na symbol
Počet bitov/s
FEC s ½ frekvenciou

## Slide 52: PRÍKLAD NA ŠÍRKU PÁSMA - 3
Šumová šírka pásma BN je BN = Rs = 512  103 = 512 kHz
Súhrn:
  Vysoký index modulácie  Efektívnejšie využitie šírky pásma
  FEC (blokové alebo konvolučné)  navyšuje potrebnú šírku pásma

## Slide 53: Digitálne modulácie

## Slide 54: Digitálne modulácie
V digitálnej komunikácii, modulujúci signál je vo forme binárnych alebo M-árnych dát.
Nosný signál je väčšinou sínusová vlna
Zmena amplitúdy: „kľúčovanie“ (prepínanie) amplitúdy (ASK- Amplitude-Shift-Keying)
Zmena frekvencie: „kľúčovanie“ frekvencie (FSK- Frequency-Shift-Keying)
Zmena fázy: „kľúčovanie fázy“ (PSK- Phase-Shift-Keying)
Hybridné metódy - zmiešané zmeny viac ako jedného parametra.
Napr. zmena fázy a amplitúdy: Quadrature Amplitude Modulation (QAM)

## Slide 55: Binárne modulácie – základné typy
Tieto dva majú konštantnú obálku (dôležité pre kanály citlivé na amplitúdu)
Figure 7.1 Tvary vĺn pre kľúčovanie amplitúdy (a), kľúčovanie fázy (b), kľúčovanie frekvencie

## Slide 56: Koherentná a nekoherentná detekcia
Koherentná detekcia (väčšina PSK, niektoré FSK):
  Presné repliky možných prichádzajúcich signálov sú dostupné na prijímači
  To znamená znalosť fázovej referencie (fázový záves)
  Detekcia prebieha vzájomnou koreláciou prijatého signálu s každou z replík a následným rozhodnutím na základe porovnania s prednastavenými prahmi.
Nekoherentná detekcia (niektoré FSK, DPSK):
  Znalosť fázy nosného signálu nie je potrebná
  Menej komplexná
  Horšia chybovosť

## Slide 57: Dizajnové kompromisy
Primárne zdroje:
  Prenesená energia.
  Šírka pásma kanálu.
Dizajnové ciele:
  Maximálna rýchlosť prenosu dát.
  Minimálna pravdepodobnosť chyby symbolu
  Minimálna vysielací výkon.
  Minimálna šírka pásma kanálu.
  Maximálna odolnosť voči rušiacim signálom.
  Minimálna zložitosť obvodov.

## Slide 58: Koherentná binárna PSK (BPSK)
Dva signály, jeden reprezentuje 0, druhý 1.
Obidva signály reprezentujú len jeden bit informácie.
Obidva signály trvajú počas periódy jedného bitu (T), a potom môžu byť nahradené iným stavom
Energia signálu (ES) = Bitová energia (Eb), daná:
Z toho vyplýva 

## Slide 59: Reprezentácia ortonormálnou bázou
Gram-Schmidtova ortogonálnosť (pravouhlosť): signálové bázy (základné množiny signálov), ktorých signály sú navzájom pravouhlé a normalizované, aby mali jednotkovú energiu.
Možnosť vytvoriť M energetických signálov {si(t)} ako lineárnu kombináciu N funkcií z ortonormálnej bázy, pričom N<=M.
Pr.: N=2

## Slide 60: Reprezentácia BPSK
Majme danú jednorozmernú základňu (N=1), kde:
Prepíšme tiež amplitúdy signálov ako funkciu ich energie:

## Slide 61: Reprezentácia BPSK
Z toho vyplýva, že môžeme zapísať signály s1(t) a s2(t) pomocou 1(t):
Čo môže byť graficky znázornené ako:
Figure 7.2 Priestorový graf signálu pre koherentný binárny PSK systém

## Slide 62: Fyzická implementácia BPSK
-A
+A

## Slide 63: DetekciaBPSK
Skutočný BPSK signál je prijímaný so šumom
Tu uvažujeme AWGN (Additive White Gauss Noise)
Aj iné vlastnosti šumu sú možné
  AWGN je dobrý odhad
  Iné šumové modely sú zložitejšie
Konštelácia (stavov) sa stáva distribúciou kvôli zmenám šumu v signáli

## Slide 64: BPSK modulácia
lecture05/str.64-85, Joe Montana: IT 488, G.Mason Univ.
preklad: Jozef Kanský – AI, čiastočne opravila Ľ.Maceková

## Slide 65
Priestor na pravo od tejto čiary reprezentuje
Pravdepodobnosť (x>x0)
x
x0
Funkcia Q(.) a tiež funkcia erfc(.) sú integrály široko používané a dostupne ako funkcie v Exceli a kalkulačkách.

= stred
=štandardna odchylka
Kde:
Približná hodnota, aproximácia pre vysoké kladné hodnoty y 
Opakovanie: Gaussovo rozdelenie

## Slide 66
Spektrálna hustota šumu= N0
Šumová odchýlka:
pravdepodobnosť chyby pri BPSK
i
-A
+A
šum AWGN na signáli
0
P(-A/+A) = P(+A/-A)
Výpočet pravdepodobnosti chyby

## Slide 67: Bitová chybovosť (BER) pre BPSK
takže BER je daná :
Eb/No
(dB) BER
0 0.08
2 0.04
4 0.014
6 0.0027
8 2*10-4
10 4*10-6
10.543 10-6
Aproximácia pre Eb/No
väčšie než ~4 dB
Majme na vedomí, že tieto výpočty sú pre synchrónnu detekciu.

## Slide 68
Zatiaľ sme ešte nehovorili, ktorý signál je 1 a ktorý je 0.
Pre rozmanitosť cesty signálu je nemožné určiť a priori
Dva štandardné prístupové metódy:
  Unikátne slovo
  Diferenciálne kódovanie
Vyriešenie nejednoznačnosti

## Slide 69
Pošle sa špecifické, známe unikátne slovo
Unikátne slovo je poslané v známom čase v rámci dát
Správny stav signálu je zvolený ako 1 pre správne dekódovanie unikátneho slova
Zvyčajne implementované s dvoma detektormi – použitý je výstup zo správneho
Môže viesť k problémom, pokiaľ unikátne slovo je RX ak sa vyskytne fázový sklz
  Všetky bity po sklze budú prijímané chybne!
Vyriešenie nejednoznačnosti pomocou jedinečného slova

## Slide 70
Dáta nie sú prenášanie priamo
Každý bit nosnej je reprezentovaný takto :
  0 => fázový posuv p
  1 => bez fázového posuvu
Výsledok ~ zdvojnásobí BER a každá chyba môže narušiť až 2 bity
BER je potom
Platné pre BER<~0.01
Vyriešenie nejednoznačnosti pomocou diferenciálneho kódovania

## Slide 71
Štyri signály sú použite na prenos informácie
To vedie do konštelácie (uspriadania) : keď sú zobrazené ako fázory
vzhľadom k fázam signálov
Každý zo 4 stavov reprezentuje
dvojbitovú informáciu
Konštantná amplitúda =>
Koherentná kvadratúrna PSK - QPSK

## Slide 72
V tomto prípade používame ortonormálnu bázu
Čo dáva, po aplikovaní niektorých trigonometrických vzťahov nasledujúce zobrazenie konštelácie:
Reprezentácia konštelácie QPSK

## Slide 73
Konštelácia QPSK
rozhodovacia hranica
rozhodovacia hranica
body (znaky) prenesenej správy

## Slide 74: Priebeh signálu QPSK
Obr.7.7 ... nepárne a párne bity vstupnej sekvencie a im zodpovedajúce vlny PSK, resp. výsledný pribeh QPSK

## Slide 75: Fyzická implementácia QPSK
½ množstva dát
½ množstva dát
pozn.: QPSK si môžeme predstaviť ako 2 BPSK signály navzájom posunuté o 90° (kolmé-kvadratúrne)

## Slide 76: Bitová chybovosť (BER) pre QPSK
BER je pravdepodobnosť že zvolíme nesprávny stav signálu (symbolu)
Preto že sa jedná o Greyovo kódovanie (00 je vedľa 01 a 10 ale nie 11), BER pre QPSK je taká ako pri BPSK:
BER po odvodení je daná :
Aproximácia platná pre Eb/No
väčšie než ~4 dB
Pozor teraz tu je Eb a nie Es!

## Slide 77
Dva signály sú použité na prenos informácie
V zásade platí, že vysielaný signál sa javí ako 2 sinx/x funkcie na nosných frekvenciách
Každý z týchto dvoch stavov reprezentuje jeden bit informácie
Každý stav pretrváva počas jedného bitu a potom môžu byť nahradené iným stavom.
BER je: 2x BPSK BER pre koherentne;
pre nekoherentne:
konštantná amlitúda =>
Kódovanie prepínaním (kľúčovaním) frekvencií (Frequency shift keying)

## Slide 78
Kódovanie prepínaním (kľúčovaním) frekvencií (Frequency shift keying)

## Slide 79
M-ary PSK
  PSK s 2n stavmi kde n>2
  Zväčšený spektrálny efekt – (viac bitov na Hz)
  Znížená BER v porovnaní s BPSK alebo QPSK
QAM - Quadrature Amplitude Modulation
  nie je konštantná obálka
  Umožňuje väčší spektrálny efekt
  Znížená BER v porovnaní s BPSK alebo QPSK
Ďalšie modulácie – obsah:

## Slide 80: M-ary PSK
Obr.7.21 Konštelácia symbolov pre 8-stavové kľúčovanie (t.j. M=8). Prerušované čiary sú rozhodovacie hranice

## Slide 81: M-ary QAM
Obr.7.24 Konštelácia symbolov pre 16-stavové kľúčovanie (t.j. M=16). Ide o 4=bitový Grayov kód

## Slide 82: Iné modulácie
OQPSK
  QPSK
  Jeden z bitových tokov je oneskorený o Tb/2
  Rovnaký BER výkon ako QPSK
MSK
  QPSK – tiež konštantná obálka, FSK s kontinuálnou fázou
  symboly sú tvorené 1/2-vlnami sínusovky namiesto obdĺžnikov
  Rovnaký BER výkon ako QPSK

## Slide 83
Shannon v r.1948 demonštroval, že so správnym kódovaním je kapacita:
Požadovaná kvalita kanálu bezchb
=> Robíme oveľa horšie
Shannonova hranica

## Slide 84: Modulačné schémy výkonu chýb

## Slide 85: M-ary PSK chybový výkon

## Slide 86: Porovnanie operačných bodov

## Slide 87: Detekcia a korekcia chýb
Modulation and Multiplexing
Joe Montana
IT 488 - Fall 2003, pp.86-104
preložil: P.Kobezda, 2010, TU v Košiciach

## Slide 88: Kódovanie v prenosovej sústave

## Slide 89: Kódovanie zamedzujúce vzniku chýb
Tri základné typy
  Paritný bit (iba detekcia chyby, podmnožina BK)
  Blokové kódovanie (napr. Reed-Solomon)
  Konvolučné kódovanie (napr. Viterbi, Turbo)
Zavádzajú réžiu na kanáli
  Je potrebné prenášať dodatočné informácie
  Táto dodatočná informácia je nadmerná informácia chyby kódovania
Blokové kódy pridajú menej informácií ale sú oveľa ľahšie spracovateľné (najmä pri vysokých prenosových rýchlostiach)
Často je výhodné používať oboje naraz
Nárast závisí od bitovej rýchlosti – treba tu byť opatrný
Kódovanie ~ nutné pre non-lin. ch.s (discuss BER flare)
Červený text som nebol schopný preložiť. BER je bitová rýchlosť.
Zabezpečenie so
samoopravným kódom

## Slide 90: Paritné Bity
Dáta sú rozdelené do rovnakých k-bitových slov
7 bitov je zvyčajná dĺžka dát
Pridáva sa extra bit a vytvára sa k+1 bitové vysielacie slovo
Hodnota extra k+1 bitu je:
  Párna parita:
  Nepárna parita:
Tento bit neopravuje chyby len ich detekuje a iba nepárny počet chýb (popremýšľajte prečo).

## Slide 91: Blokové kódy - 1
Dáta sú rozdelené do rovnakých k-bitových blokov.
Kód pridáva n-k jedinečných nadbytočných bitov.
Vysiela sa n-bitový blok dát.
Kódovacie zariadenie je bez pamäte, používa sa iba tento blok dát.
Rýchlosť vsielania dát je:
Redundantné bity sú použité na opravu chýb.

## Slide 92: Blokové kódy - 2
Hamming, Golay, BCH, Reed-Solomon, maximálna dĺžka je závislá od typu blokového kódu
Dôležité pre túto skupinu je:
  V závislosti na množstve pridávanej informácie, môžu byť blokové kódy použité len na detekciu alebo aj na opravu chýb.
  Blokové kódy opravujú viac chýb naraz. Rovnako priľahlé chyby ako aj náhodné.
  Blokové kódovanie však nie je také výkonné ako konvolučné kódovanie.

## Slide 93: Cyklické kódy (blokové kódy)

## Slide 94: Konvolučné kódy - 1
Používa sa „posuvné okno“ nad dátami
Používa sa obmedzená dĺžka k (veľkosť okna)
Vysielacia rýchlosť: kde r je rýchlosť
Dosť vysoký kódovací zisk
Turbo kódy sú dokonca väčšie (ale tvrdšie)
Nezvládajú dobre viacej chýb naraz
Kódový zisk (dB) pre variabilnýViterbi kód

## Slide 95: Konvolučné kódy - 2

## Slide 96: Rastrové kódovanie - 1

## Slide 97: Rastrové kódovanie - 2

## Slide 98: Prekládanie a kód v kóde
Problém: Šum sa často vyskytuje v zhluku
Môžeme použiť prekladanie – rozprestrenie priľahlých bitov konvolučného kódu v čase tak aby sme sa vyhli poškodeniu susedných bitov.
Avšak stále máme dilemu:
  Blokové kódy sú robustné pre zhluky
  Konvolučné kódy poskytnú vyšší zisk
Riešenie: použijeme oba, vnútorný konvolučný a vonkajší blokový kód pre dosiahnutie obidvoch vlastností.

## Slide 99: Prehľad užitočných vzorcov

## Slide 100: Digitálna komunikácia: súhrn -1
Bw = šírka pásma (bandwidth) v hertzoch
 = Roll-off factor (from 0 to 1) - nenašiel som iný preklad ako roll-off činiteľ
Gc = prínos kódovania (Coding Gain ) vyjadruje sa v dB a vzpočíta sa ako
10 x log (SRN nekódované / SRN kódované)
Ov = réžia kanálu (Channel Overhead) (udáva sa v % )
M = veľkosť modulácie. (Napr.: 2, 4, 16, 64)
Označenie veličín a skratky - prehľad:
BER = bitová chybovosť (Bit Error Rate)

## Slide 101: Digitálna komunikácia: súhrn - 2
Počet bitov na symbol
(Bits per symbol)
Rýchlosť symbolov [symbol/sekunda]
(Symbol rate)
Celková bitová rýchlosť [bps (bitov za sekundu)]
(Gross Bit rate)
Prenosová rýchlosť siete [bps]
(Net Data Rate)

## Slide 102: Digitálna komunikácia: súhrn - 3
Required Eb/No (assuming no coding) [bezrozmerné]:
(function of modulation scheme and required bit error rate – pozri tabuľku nižšie)
Required Eb/No (using coding gain) [bezrozmerné]:
Required C/N [bezrozmerné]:

## Slide 103: Digitálna komunikácia: súhrn - 4
Požadovaná intenzita signálu [W]:
Kde: k = Boltzmanova konštanta = 1.38e-23 J/Hz
TS = teplota šumu
T0 = teplota okolia (obvykle 290K)
F = šum zariadenia (nie v dB)

## Slide 104: BER Calculation as a Function of Modulation Scheme and Eb/No Available
Rovnice na ďalšom slajde sú použité k výpočtu bitovej chybovosti (BER) bitovej energie spektrálnym šumovým pomerom (Eb/žiadny) ako vstup.
Tieto rovnice sú používané pre výpočet bitovej chybovosti. Excel a vedecké kalkulačky poskytnú riešenie pre „erfc“ funkcie.
The formulas provided can be inverted by numerical methods to obtain the Eb/No required as a function of the BER.
Je možné nakresliť graf a získať “inverse” by graphical inspection.

## Slide 105: BER Calculation as a Function of Modulation Scheme and Eb/No Available - 2